## 标准和微型连接器

所属分类：温度传感器 | 所属品牌：US

标准和微型连接器

标准和微型连接器与热电偶、延伸电线和补偿电缆配合使用，连接中不会产生假的热电动势。也可供非补偿微型铜连接器。所有触点都经极化，以确保正确连接，以及这些连接器与RS热电偶及同型号的热电偶布线产品完全兼容。
可供线路插头和插座对。

用途：适用于热电偶和RTD连接器。
适合于细线和矿物绝缘电缆
材料
a)热塑性塑料(200℃)
b)热固性(350℃)
C)陶瓷(650℃)

| 微型 | 标准 |
| --- | --- |
| 微型插头插座 | 标准插头插座 |
| 陶瓷插头插座 | 陶瓷插头插座 |
| 3-pin微型插头插座 | 3-pin标准插头插座 |

色标符合 IEC 584-3(1989)&BS4937 标准第 30 部分（1993）

|  | ANSI MC96.1 | IEC 5843-3 |
| --- | --- | --- |
| J | 黑色 | 黑色 |
| K | 黄色 | 绿色 |
| T | 蓝色 | 棕色 |
| E | 紫色 | 紫色 |
| N | 橙色 | 粉红色 |
| R | 绿色 | 橙色 |
| S | 绿色 | 橙色 |
| B | 白色 | 灰色 |