## 温度调节机 FOX-2004

所属分类：温度控制器 | 所属品牌：FOXFA

温度调节机
FOX-2004

2sensors

(温度传感器，除霜过热防止传感器)

冷却冷冻专用

除霜功能、手动除霜功能

FAN控制输出

上/下限温度设定范围控制功能

偏差温度设定、当前温度保证、程序锁定功能

温度显示选择（S1，S2）

| 尺寸 | 77（w）×35(H)×80(D) | 温度范围 | -55.0～99.9℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入传感器 | NTC（10KQ）3M | 显示精度 | ±1%rdg±1digit |
| 输出 | 3relay(3a 250VAC2A)1R：Temp.2R：defrost，3R：FAN |
| 控制方法 | ON/OFF |
| 电源电压 | 230VAC50/60Hz(订单生产Order production:110VAC50/60Hz,12V or 24V AC/DC±10%) |
| 使用周围湿度 | 0～55℃（32～131℉）35～80%RH | 切割尺寸 | 71（W）×29（H） |
| 重量1PC | 360g |