## PR系列-工业全焊接不锈钢表

所属分类：压力表 | 所属品牌：REOTEMP

PR系列-工业全焊接不锈钢表

PR系列-工业全焊接不锈钢表REOTEMP 的PR系列量表采用全不锈钢焊接结构。钢管、插座和外壳焊接在4英寸或6英寸的刻度盘上，使外壳封口和量表完美结合。不锈钢外壳、管和插座使量表在腐蚀性的环境和介质中的应用更加得心应手。液体填充（在工厂或野外）一般用于极为严格的服务。可移除的卡栓环使PR量表可以修理。 特点： 不锈钢外壳和卡栓环 不锈钢移动配件和浸湿配件 可修理 全焊接结构（ 4英寸和 6英寸） 甘油填充或无填充 防喷溅（安全特性： 4英寸和 6英寸具有） 规格： 外壳：304不锈钢 套环：不锈钢栓，可修理 镜头：分层安全玻璃（ 4英寸和 6英寸）、塑料（ 2.5英寸、 3.5英寸） 刻度盘：铝质，黑色字体、白色背景 指针：可调节 浸湿部分：316不锈钢，带限制器螺栓 精确度：1.6％全量程（ 2.5英寸、 3.5英寸）或1％全量程（ 4英寸、 6英寸）