## M2110系列压力/流量/液位数字式智能表

所属分类：压力表 | 所属品牌：meriam

M2110系列压力/流量/液位数字式智能表

Meriam’s M2110系列智能仪表是回应大众的需求！它提供了Meriam’s最新技术新型嵌入式压力仪表（EPI），同时保持相同的外壳和用户界面的最初设计。大尺寸显示屏，灵活的安装（面板，管道或台式）和电源选项（24 VDC，电池或AC），使其成为几乎任何应用的理想仪表。在M2110配备+ 0.05％F.S.的NIST溯源的准确性，不受温度影响，非常合理的价格。

压力范围现在可用来测量差压，计数,，化合物表压和绝对各种气体和液体的。显示器可以以任何可选择的工程单位的读出或被缩放为取决于所选模型溢流速率或罐水平。

一个可调节的阻尼特性可减少脉动压力的影响。交流SPDT继电器供电单位或在24VDC单位4-20mA输出使M2110为众多控制和记录功能的理想选择。 这两种型号还包括额外的控制和数据记录功能RS232C通讯。

压力精度

精度：+0.05％FS。无温度的影响从-40到122O F（-20o至+50℃）。

工程单位

M2110P（压力）

mmHg, PSI, in Hg, mbar, Bar, kPA,Inches H2O (选择20℃, 4℃或60℉),Kg/cm2, cmH20和用户自定义。

M2110F（流量）M2110L（水平）

加仑，磅，立方英尺，升，百分比，公斤，立方米，英寸水柱和用户定义。

阻尼率

用户选择的时间常数与指数衰减在0.1至50秒

介质兼容性

DN：清洁，干燥，无腐蚀性气体非隔离差分传感器。

DI：与316L不锈钢和氟橡胶兼容的液体隔离差分传感器。

GI，CI或AI：隔离标准或绝对传感器与316L不锈钢兼容的液体

压力限值

DN：2X F.S.在高压侧加压时只和150 PSI静态时同时适用于两侧。

DI：3X F.S. （P1-Hi）差分台-1000 PSI静态。

DI：3X F.S. （P2-LO）或150 PSI，以较少者为准。

GI，CI和AI：2X F.S.

可选的超时

（电池型号）

用户可选择关闭。可编程为1，2，5，10，15，25分钟。

闭锁

两位数的代码，以防止配置重置意外。

可调死区

（SPDT继电器的型号）

值可以设置为0，0.1，0.2，0.5，1，2，5和10% of F.S.

技术规格

附件

4磅。 1/4“DIN（3.8”x3.8“X6.5”），铝合金外壳与环氧面漆。

标准单位是NEMA 4X只有前面板上。电池和4-20mA的单位是NEMA 4X贯穿始终。

键盘

密封膜型4个圆顶接触式按键。

显示

4.5数字LCD，0.6“高（15.24 MM）

LED背光

功率

标准单元具有可选择110 VAC 50/60 HZ, 240 VAC 50/60 HZ或24 VDC电源。

锂电池（电池板2 - “D”单元格）。

接液部件

IN：316L S.S.，铜，氟橡胶

DI：316L S.S.，氟橡胶O型圈

CI，GI和AI：316L S.S.

连接

1/8“FNPT，316L不锈钢

DI传感器只：5 / 16 - 24 SAE / MS j1926冲洗端口与316LSS插头（各2个可选）（咨询工厂的其他材料）

精度

压力：+ 0.05％FS。

模拟输出（3线）：+0.05％FS。 + 3计数

零点漂移：+0.015％FS。 - 零使用前消除了这一影响。

温度规格

存储：-40℉至140℉（-40℃至60℃）

操作：-4℉至122℉（-20℃至50℃）

压力范围

(DN)差分，非隔离式，干 0-10”, 0-28”, 0-415”, 0-2,000” H2O

(DI) 差分，隔离，湿 0-5, 0-15, 0-30, 0-100, 0-300, 0-500 PSID

(GI) 压力表，隔离 0-15, 0-30, 0-50, 0-100, 0-300, 0-500, 0-1,000, 0-3,000 PSIG

(CI) 真空压力表，隔离 -15到15, -15到30, -15到50, -15到100, -15到300, -15到500, -15到1,000, -15到3,000 PSIG

(AI) 绝对，隔离 0-17, 0-38, 0-100, 0-1,000 PSIA

订购信息

型号和说明

M2110P：（指定范围） - （安装选项） - （电源选项）

M2110F：（指定范围） - （安装选项） - （电源选项）

M2110L：（指定范围） - （安装选项） - （电源选项）

安装选项

01 = 面板安装

02 = 2“管道安装

03 = 便携式台式

所有型号包括：NIST证书和数据

电源选项

1 =110 VAC，240 VAC，24 VDC/ RS232C，2 SPDT继电器

2=锂电池与所有输出- NEMA 4X

3 =24 VDC/4-20mA的（3线），RS232C - NEMA 4X

4 =1-5伏输出

例如：M2110P-DN0028-03-1

压力单位，0-28“H2O，便携，

用户可配置