## M200-LS实验室标准智能压力计

所属分类：压力表 | 所属品牌：meriam

M200-LS实验室标准智能压力计

Meriam M200LS实验室标准智能压力计，以便携手持的仪器形式提供了最好的压力测试精度。

在美国可追踪精度为：15° 至 30℃时，±0.01%满量程(F.S.)；-20° 至 15℃及30° 至50℃， ±0.025%满量程。可提供从28” H20 F.S.到 500 PSIG F.S.的压力范围。

M 2压力传感器可用于测量表压、压差、绝对或真空压力。该显示器可以显示十一种压力单位，也可对特殊用户单位进行线性刻度显示。压差模式还提供了流函数平方根功能，以便按用户定义单位显示流速。

可调节阻尼特性使脉动电压影响最小化。

Min/Max 功能可捕获脉动极值，Hold功能可在任何目标信息点定住显示界面。

自动记录文件多达240个读数，以备将来调用。

精确度-

NIST溯源 -

±0.010％F.S.从15°至30℃

±0.025％F.S.从-20℃至15℃及30℃至50℃

认证

CE 0539

工程单位

英寸水柱（选择4℃，20℃或60℉），PSI，毫米汞柱，英寸汞柱，毫拔，拔，千帕，千克/平方厘米，厘米水柱，用户可选刻度。

介质兼容性：

DN:清洁、干燥、无腐蚀性气体非绝缘的差分传感器。

表压&绝对压力：与316L不锈钢相容流体用绝缘表/绝对压力传感器

参阅Meriam M200-DI 液/湿 差压型要求

压力限制

仪表及绝对压力单元两倍量程

当只对差压单元高压侧施压，则为两倍量程；当同时对传感器两侧施压，则为150 PSI(10.5 kg/cm2)静压。

自动关机

用户关机选项。

编程为10、20、30、45、60分钟。

泄漏测试

允许用户查看最小/最大压力值，计算压力单元每分钟漏失率。

该特性使得气压系统排查及压力测试十分便捷。

自动记录

记录高达240读数（自动或手动），以减少文书工作和节省现场时间。

可随时调用保存的读数。

阻尼率

用户可选时间常数范围为0.1 至 25秒，指数减幅

最小/最大捕获

捕获速度等于所选阻尼率。

现场重新校准

可在现场再次校准M2系列归零、量程及线性度。

用户可选择1点或5点校准程序。

使用户能够用精准的基准物现场校正其设备。

技术规格

基座单元

14 盎司(6.5”×3.6”×2.25”) 聚碳酸酯，永久耗散，防静电保护。

键盘

带有5个圆顶接触按钮的密封膜型

显示屏

5位有效数字液晶显示（0.25”高），可反差调整的2行X16个字母数字字符

两级背后照明，可见超量程指示

电源

4节5号电池能连续使用100个小时以上。

接触液体的部件：

DN：316L不锈钢，黄铜，氟橡胶

GI：316L不锈钢

AI：316L不锈钢

连接件

1/8“NPT内螺纹，316L不锈钢

NIST可查精度

压力： F.S.的±0.01% ， DN0028±0.02% F.S. 精确度表包括温度对规定运行范围的所有影响。

温度规格

储存温度：华氏零下40到零上140（摄氏零下40度至零上60度）

运行温度：59℉到 86℉(15℃到 30℃)

压力范围

|  | 0-28” H2O | 差压（+ 0.02％F.S.） |
| --- | --- | --- |
|  | 0-200” H2O | 差压 |
| DN2000 | 0-2000” H2O | 差压 |
| GI0015 | 0-15 PSI | 表压 |
| GI0030 | 0-30 PSI | 表压 |
| GI0050 | 0-50 PSI | 表压 |
| GI0100 | 0-100 PSI | 表压 |
| GI0500 | 0-500 PSI | 表压 |
| AI0900 | 0-900 mm Hg | 绝压 |
| AI2000 | 0-2000 mm Hg | 绝压 |

订购信息

型号和说明

M200LS-（指明压力量程） - 智能压力表

所有型号均包括

保护性白金护套

四节碱性电池

纸质版用户手册

| 可选配件 |
| --- |
| Z9P000107 | 硬质移动工具箱 |
| Z9P000108 | 装带真空泵的硬便携包 |
| Z9P000109 | 装带压力泵的硬便携包 |
| ZA34386 | 黄铜连接器套件 |