## DPI 811/812热电阻校验仪

所属分类：热电阻校验仪 | 所属品牌：GE

## DPI 811/812热电阻校验仪

产品名称: 热电阻指示仪/校验仪
产品型号: DPI 811/812  
简单介绍
DPI 811/812测量和仿真RTD传感器，并是一款理想的检查RTD探头、指示仪、记录仪和控制器的工具。 支持8种标准RTD。是通用电气传感与测量最新推出的全范围、高可靠性、易使用的手持式校验仪，带给用户过程参数测试和校验的最佳解决方案。增强的性能和技术革新必定能为你的工作带来更高的效率，赢取你的信赖。 
热电阻指示仪/校验仪的详细介绍
DPI 811/812测量和仿真RTD传感器，并是一款理想的检查RTD探头、指示仪、记录仪和控制器的工具。 支持8种标准RTD。

· 测量/模拟输出热电阻信号

· 2，3，4线制自动检测

· 温度测试和维护

· 变送器校验

· 回路设置和诊断

· 开关量测试

· 支持IDOS压力模块

●维护保养必备工具
●可量测及仿真输出8种（D100、Ni100、Ni120、PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000）RTD温度感应器自动侦测二线或三线、四线RTD
●有阶梯、递增、递减、最大/最小数及保持功能可作为传送器使用
●812型另有下列功能：
●回路校正，同时提供RTD输出及mA电流量测，适合各种传送器显示器校
●24V供给电压给传送器和控制回路
●自动温度开关测试，捕捉开及关温度值
●Hart resistor 功能
●可另外接压力模块，70 mbar到700 bar

技术指标
使用温度： -10~50℃
温　　度： 0~90%，非凝露
防护等级： IP54，防尘、防溅水设计
振　　动： DEF STAN 66-31，8.81和8.4CAT III
Ｅ Ｃ Ｍ： EN61326-1；1997+A1；1998+A2；2001
安 全 性： EN61010；2001，SEP等级，CE标记
显　　示： 48mm × 48mm LCD 液晶，带背光，99999五位分辨率
尺寸及重量：180mm × 85mm × 50mm，500g
电　　池： 3节AA电池，测量时大于50小时，24V回路供电时大于10小时
仪器特点
测量／模拟输出热电阻信号
２，３，４线制自动检测
变送器鹇验／回路设置和诊断／开关量测试
兼容脉冲型温度变送器
步进／斜波输出，最大／最小／平均值，读数锁定等功能
 
DPI 802 / 812 / 822电信号接口技术指标
毫安测量：０to 55mA，精度 0.02% rdg
24v 回路电源：+/- 10%（最大电源35mA）
自动开关量测试：捕捉开／闭信号，2mA测试电流
HART回路电阻：菜单可选，默认值250