## DPI 820/822 热电偶校验仪

所属分类：温度校验仪 | 所属品牌：GE

DPI 820/822 热电偶校验仪

DPI 821/822热电偶校验仪/指示仪
/12087/

产品介绍：

DPI800便携式系列校验仪是一系列的坚固、高可靠性、易使用的手持式仪器。增强的性能和技术的创新带来高效的应用并提供更准确的参数。内部和外部压力传感器采用了IDOS技术,带来更大的方便。总之，该系列的设备可以提供极高的性能价格比：校验仪的功能/测试工具的价格。
具以下特点：
1、单手操作、携带方便使用简单、无须培训
2、IDOS智能数字压力模块，可扩展功能和量程，支持即插即用
3、带背光的显示屏，宽大、清晰，菜单界面非常直观
4、可同时测量毫安和开关量，提供24V回路输出
5、内置HART回路电阻

产品系列包括：

· DPI 800/802 压力校验仪
· DPI 811/812 热电阻校验仪
· DPI 821/822 热电偶校验仪
· DPI 832 电流电压校验仪
· DPI 841/842 频率校验仪

美国GE
产品特点：

DPI 821/822热电偶指示仪/校验仪
● 测量/模拟输出热电偶信号
● 独有的CJ冷端补偿技术
● 变送器校验/回路设置和诊断/开关量测试
● 步进/斜坡，最大/最小/平均值，读数锁定
● CJ冷端补偿误差：0. 2℃，（工作环境下，温度
变化30℃）
● 热电偶接口：MINI-JACK接口

技术参数：

| 测量/模拟输出 | 量程 | 精度 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | -270~1370℃ | 0.6℃ | IEC 584 |
| J | -210~1200℃ | 0.5℃ | IEC 584 |
| T | -270~400℃ | 0.3℃ | IEC 584 |
| B | 50~1820℃ | 1.0℃ | IEC 584 |
| R | -50~1769℃ | 1.0℃ | IEC 584 |
| S | -50~1769℃ | 1.4℃ | IEC 584 |
| E | -270~1000℃ | 0.4℃ | IEC 584 |
| N | -270~1300℃ | 0.6℃ | IEC 584 |
| L | -200~900℃ | 0.3℃ | DIN 43710 |
| U | -200~600℃ | 0.3℃ | DIN 43710 |
| C | 0~2320℃ | 1.0℃ |  |
| D | 0~24950℃ | 1.0℃ |  |
| mV | -10mV~100mV |  |  |