## Druck DRYTC165温度校验仪

所属分类：温度校验仪 | 所属品牌：GE Druck

Druck DRYTC165温度校验仪

干体温度校验仪, -35 to 165°C,

0.2℃的精度

稳定性0.05℃，

快速加热和冷却

重量轻，适合现场使用

套管可互换和选择

易于设置和使用

| 技术指标 |
| --- |
| 范围 | 温度范围 | -35 to 165°C |
|  | 热管 | 直径: 28mm/深 150 mm |
| 性能 | 稳定性 | 0.05°C |
|  | 准确性 | 0.2°C |
| 显示 | 显示范围 | -50°C to 165°C |
|  | 测量分辨率 | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C |
|  | 设置分辨率 | 0.1°C |
|  | 加热/冷却时间 | 27 min (165°C to ambient) |
|  |  | 17 min (165°C to ambient) 25 min (ambient to -35°C) |
| 电源要求 | 电源电压 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
|  | 耗电量 | 400 VA nominal |
| 工作温度 （全规格） | 18°C to 28°C (65°F to 82°F) |
| 扩展工作温度（降低规格） | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) 注意：在工作温度范围之外的温度校准可能无法产生最小和最大温度。 |
| 环境湿度 | To 80% RH (non-condensing) |
| 存储温度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| 高原环境 | Up to 2000 metres (6560ft) |
| 操作环境 | 只能在室内使用。不能使用于潜在爆炸性环境 |
| 合规 | CE marked EMC Compliance EN61326 Electrical safety EN61010 RoHS, REACH and WEEE EU Directive Compliant |
| 尺寸 | 8.26 x 14.96 x 11.81″ (210 x 380 x 300 mm) |
| 重量 | 25.13 lbs (11.4kg) |