S型数显推拉力计参数：

数显测力计简介：

想了数显测力计的 用户，一起来看看，我司是专业生产销售数显测力计的厂家，本款数显测力计是我公司自主研发的新型高效、高精度拉压力测试仪器，这款数显测力计采用了最新的 数字通讯技术，所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上，该款数显测力计有1英寸高的LCD数字显示，便于远距离观看。

数显测力计图片

数显测力计规格;

参照标准 JB/T5669

显示 25mm (1’’) 5位 LCD

开机置零范围 20% 最大量程

手动置零范围 4% 最大量程

去皮范围 20%最大量程

稳定时间 ≤10 秒

超载显示 100%最大量程+ 9e

最大安全载荷 125%最大量程

极限载荷 400%最大量程

电池寿命 ≥100 hours

电池型号 “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3

工作温度. - 10℃ ~ + 40℃

工作湿度 ≤85% RH under 20℃

遥控接收距离 ≥ 15m

遥控器电池 7#普通电池, 1.5Vⅹ2

售后服务：

我公司历来以每一个客户满意为第一要素，建立了一整套的售后服务体系。向用户提供稳定，高质量的工程的同时，秉承"追求卓越，走向未来"的宗旨，良好的售后服务是客户买得放心，用得开心得保证。世界上最好的产品，都需要售后服务跟进。为了消除客户对产品日后维护的担忧，我公司郑重做出以下有关售后服务的承诺。

一、客户自验收合格之日起，一年内免费保修，终生负责维护。

二、，对客户的来电有问必答，做到"一个电话马上来办"的高质量服务。

三、建立客户售后服务专人负责制度，每次服务完成须填写售后服务单并有客户签字认可收档保存。

四、热情、认真的接待来访客户，并在最短时间内处理相关事宜直至客户满意而归。

S型数显推拉力计参数：

数显测力计说明：

我司生产的SH系列数显测力计是小型多功能高精度的推拉力测试仪器。本数显测力计适用于各种产品的推拉负荷测试、底压力测试，破坏试验等.数字显示分辨率高，使用方便，可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯，为高效高精度的推拉力测试仪器。

数显测力计的主要参数：

高达3055x:的取样频率

峰值自动存储显示

3种测量单位可选

按键音及报警声音提示

USB,RS-232 Mitutoyo，以及模拟输出

可存储50个测量结果带数据统计〔最大、最小、平均、标准偏差)

模拟加载图形显示

密码保护功能设置

数据传输软件MESURTML:精度：土0.2%满量程土1个分辨率 取样速度：3.000Hz’，l电源：交流适配器和可充电电池供电电池电量显示器、电量不足自动关机 电池使用时间：背光开启:连续使用7个小时‘背光关闭:连续使用24个小时 输出：LBF, ozF,gF, kgF, N.KN,.N(根据Ml号).~，..LUSB/RS232M出，波特滤可调最大至11520口baud、.Mitutoyo (Digimatic):兼容所有实干SPC输出设备 模拟输出:1 1 VDC,精度10.25%满量程 功能设置：数字滤波，输出设置，自动关机，开机默认设置，按键音，声音报警，校准设置 过载：150%满量程(当超过110%显示OVER--.重置：M4-012-M4-100:SHHB[0.45 kg)~M4-200-94-500:一21b(0.54 kg)标准附件：仪器箱，附件一包(钩头、压头、锥型头、凿型头、延长杆、V型头)交流配适器、 充电池、USB线缆、操作手册、数据传输软件。 保质一年

数显测力计图片

售后服务

提高产品质量和加强全方位的服务，是我公司一贯的宗旨，在售后服务上特别注重服务质量和维修的技术力量及响应的时间速度。为此各分部都配备了专业维修技术人员，由公司统一为用户进行定期和不定期的维修和保养等各种售后服务。

发货需知：

⑴本公司所售产品均为正品行货，发货时均采用了二次包装(原包装彩盒外另加包装纸箱或泡沫，以防止快递物流途中损坏)。货物到您手里包装就和全新一样,请买家放心购买。

⑵本公司默认汇通，中通，圆通快递，江苏、浙江、上海、安徽一般情况发货后第二天到货，如着急需要第二天到，可发顺丰快递，快递费另行商议。

S型数显推拉力计参数：

数显测力计简单介绍：

我司数显测力计是小型多功能高精度的负荷测试仪器特别适用于各种拉力跟压力以及张力负荷测试，破坏试验等。本数显测力计具有数字显示且分辨率高使用方便，为高效高精度的力值测试分析仪器。

数显测力计图片

数显测力计特点：

适用于所有的电阻应变式测力与称重传感器

选用清晰、稳定的5位段式LCD显示

对于重量显示，可选用如下不同的分度间距：1，2或5

超载时，仪表显示“O.L.”信息

小数点位置可以根据需要进行设置，最多可设置4位小数

采用Delta-Sigma 方法

内部分辨率为65,000

显示量程可从1000至9,500中选择

采样速度可调，最大速率为每秒1000次

在同一测试过程，可以捕捉峰值和谷值，互不影响

接通电源时，仪表具有自我诊断功能

可使用软件进行功能设定

具有2个可编程开关输出

标准RS232通讯口输出,通讯波特率可选择

通讯接口可配置成自动发送方式，通讯速率高（最快每采集一个点，发一包数据），可根据通讯接口的数据绘制试验曲线

可存储4路传感器的标定信息和编程信息

与便携式打印机配套使用，方便打印测试中的各类数据、曲线、流水号等，内容丰富直观

电路超低功耗设计，延长电池寿命

内置电池供电，充满电池能连续工作12小时以上

多层菜单设计，分类编排，方便用户快速修改各个参数

特殊要求软件可订制。

售后服务:

⑴.服务范围: 我方将负责帮助需方维修设备在此期间出现的故障；提供设备所需的备品备件以满足长期使用；

⑵.服务期限：质保期后一年内保修，终身维护！让您售后无忧！

⑶.服务内容：设备维护维修，产品培训,备件供应

⑷.服务费用：视情况而定

⑸.不承担内容：人为因素造成的损坏

S型数显推拉力计参数：

数显推拉力计功用：

我司是专业生产销售数显推拉力计的 厂家，本款数显推拉力计是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。此款数显推拉力计广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装 置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等，是数字型的新一代拉压力测试仪器。

数显推拉力计图片

数显推拉力计功能特点：

1.  高精度高分辨率。

2.  自动关机时间设置功能。

3.  电池容量显示功能。

4.  6位大屏幕显示。

5.  背光功能。

6.  LCD液晶显示屏翻转功能。

7.   六种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率.

8.   N（牛顿）、kg（公斤）、lb（磅）三种计测单位可供选择、相互换算。

9.   重力加速度设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值。使测试及单位换算更为精确。

10.   峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。

11.  数据储存功能，可储存896个测试值。

12.   数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析。

13.  绿色环保，10分钟无操作自动关机。

14.   自动峰值功能，保持显示峰值2秒后自动解除。

15.   可设定上下限及比较值做统计分析。

16.  高品质充电电源。充电电压从100V至 240V可用，可适应国内、国外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

17.  特有的开关接点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。

18.   2套安装尺寸，适应国内外多种测试机台，方便用户安装到机台 上使用。

S型数显推拉力计参数：

数显推拉力计说明：

SH系列数显推拉力计是小型多功能高精度的推拉力测试仪器特别适用于各种产品的推拉负荷测试、底压力测试，破坏试验等.本数显推拉力计数字显示分辨率高，使用方便还可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯，数显推拉力计为高效高精度的推拉力测试仪器。

数显推拉力计图片

数显推拉力计主要参数：

高达3055x:的取样频率

峰值自动存储显示

3种测量单位可选

按键音及报警声音提示

USB,RS-232 Mitutoyo，以及模拟输出

可存储50个测量结果带数据统计〔最大、最小、平均、标准偏差)

模拟加载图形显示

密码保护功能设置

数据传输软件MESURTML:精度：土0.2%满量程土1个分辨率 取样速度：3.000Hz’，l电源：交流适配器和可充电电池供电电池电量显示器、电量不足自动关机 电池使用时间：背光开启:连续使用7个小时‘背光关闭:连续使用24个小时 输出：LBF, ozF,gF, kgF, N.KN,.N(根据Ml号).~，..LUSB/RS232M出，波特滤可调最大至11520口baud、.Mitutoyo (Digimatic):兼容所有实干SPC输出设备 模拟输出:1 1 VDC,精度10.25%满量程 功能设置：数字滤波，输出设置，自动关机，开机默认设置，按键音，声音报警，校准设置 过载：150%满量程(当超过110%显示OVER--.重置：M4-012-M4-100:SHHB[0.45 kg)~M4-200-94-500:一21b(0.54 kg)标准附件：仪器箱，附件一包(钩头、压头、锥型头、凿型头、延长杆、V型头)交流配适器、 充电池、USB线缆、操作手册、数据传输软件。 保质一年

S型数显推拉力计参数：

数显推拉力计简介：

数显推拉力计是数字型的拉压力测试仪器。本数显推拉力计广泛应用于高低压电器和电子以及五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等。

数显推拉力计图片

数显推拉力计功能:

1.可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。

2.比较值可自行设定功能——可在测试力超过比较值时，输出信号来控制继电器的通断， 以便实现诸如电动机停止运转等功能，实现自动控制；亦可利用这个信号实现其他控制功能，如将信号输入PLC，实现自动化。还可定制信号输出方式，如在某一 段测试力范围内输出信号。仪器侧面有一插孔，将连接线一头插入此插孔（插座），另一头插入本公司生产的电动测试台上的插孔（插座），就可在测试力超过比较值时，实现自动停止电动机运转的功能。

3.在“AUTO PEAK”状态下，仪器会自动储存测试峰值，按“记忆”键可翻看储存的数据，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑，程序会自动显示“最 大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数”等数据，供使用者分析使用（详见光盘上相应说明）——与电脑连接导 出数据时，界面友好，通过配套的数据线连机，正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界面的程序。

4.特大记忆储存功能——能储存896个测试值。可在“PEAK”（按“峰值”键1次）状态下手动储存，也可在“AUTO PEAK”（按“峰值”键2次）状态下自动储存。按“记忆”键能依次查看储存的记忆值，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑。

5.背光功能——使用按键或仪器受力时背光自动点亮，10秒钟无动作自动关闭背光；也可按“设置”键6次，进入“light”状态，选择“NO”关闭背光，选择“YES”开启自动背光功能。

6.LCD液晶显示屏翻转显示——按“打印”键可使读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值。

7.自动峰值功能——按“峰值”键2下，屏幕上显示“AUTO PEAK”，按“存储”键，进入自动峰值设置界面后，按“打印”键，可依次设置自动峰值时间（即测试值在屏幕上保留的时间），从1秒到9秒，选定时间后， 按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。

8.自动关机时间设置——可设定10分钟到90分钟自动关机，也可设定不自动关机。按“设置”键7次，进入“OFFT.”界面，按“打印”键，可选择自动关机时间，选“00”不自动关机，选定后按“设置”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟。

9.电池容量显示——分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机。

计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“记忆”键的同时按“开机” 键，直到开机显示一排数字，按“设置”键，显示“FULL”，接着显示一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按“设置”键，自动关机，校正结束，校正数据 储存在仪器里。若校正数值有误，长按“设置”键会恢复到出厂设置状态；长按“存储”键会恢复到上一次校正状态。

意外死机快速复位——在侧面安排了复位键，用硬物按复位开关，就可关机。

高精度高分辨率——最高精度 0.5 级，最小读数 0.0001kg。

10.五种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率。

11.N （牛顿）、kg （公斤）、lb （磅）三种计测单位可供选择、相互换算。

12.重力加速度值设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试及单位换算更精确，更适合出口。

13.峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。

14.自动峰值功能——保持显示峰值 2 秒后自动解除（便于测试者观察）。

15.比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。

16.数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。

17.特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。

18.高品质充电电源。充电电压从100V 至 240V 可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

19.2套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。

20.绿色环保，自动关机功能。

21.6位大屏幕显示。

S型数显推拉力计参数：

数显推拉力计简介：

本数显推拉力计具有数字显示分辨率高，使用方便，还可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯，为高效高精度的推拉力测试仪器。SH系列数显推拉力计是小型多功能高精度的推拉力测试仪器。我司数显推拉力计适用于各种产品的推拉负荷测试和底压力测试，破坏试验等.

数显推拉力计图片

数显推拉力计主要参数：

高达3055x:的取样频率

峰值自动存储显示

3种测量单位可选

按键音及报警声音提示

USB,RS-232 Mitutoyo，以及模拟输出

可存储50个测量结果带数据统计〔最大、最小、平均、标准偏差)

模拟加载图形显示

密码保护功能设置

数据传输软件MESURTML:精度：土0.2%满量程土1个分辨率 取样速度：3.000Hz’，l电源：交流适配器和可充电电池供电电池电量显示器、电量不足自动关机 电池使用时间：背光开启:连续使用7个小时‘背光关闭:连续使用24个小时 输出：LBF, ozF,gF, kgF, N.KN,.N(根据Ml号).~，..LUSB/RS232M出，波特滤可调最大至11520口baud、.Mitutoyo (Digimatic):兼容所有实干SPC输出设备 模拟输出:1 1 VDC,精度10.25%满量程 功能设置：数字滤波，输出设置，自动关机，开机默认设置，按键音，声音报警，校准设置 过载：150%满量程(当超过110%显示OVER--.重置：M4-012-M4-100:SHHB[0.45 kg)~M4-200-94-500:一21b(0.54 kg)标准附件：仪器箱，附件一包(钩头、压头、锥型头、凿型头、延长杆、V型头)交流配适器、 充电池、USB线缆、操作手册、数据传输软件。 保质一年

售后服务

提高产品质量和加强全方位的服务，是我公司一贯的宗旨，在售后服务上特别注重服务质量和维修的技术力量及响应的时间速度。为此各分部都配备了专业维修技术人员，由公司统一为用户进行定期和不定期的维修和保养等各种售后服务。

发货需知：

⑴本公司所售产品均为正品行货，发货时均采用了二次包装(原包装彩盒外另加包装纸箱或泡沫，以防止快递物流途中损坏)。货物到您手里包装就和全新一样,请买家放心购买。

⑵本公司默认汇通，中通，圆通快递，江苏、浙江、上海、安徽一般情况发货后第二天到货，如着急需要第二天到，可发顺丰快递，快递费另行商议。

S型数显推拉力计参数：

数显推拉力计简介：

本数显推拉力计具有数字显示分辨率高，使用方便，还可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯，为高效高精度的推拉力测试仪器。SH系列数显推拉力计是小型多功能高精度的推拉力测试仪器。我司数显推拉力计适用于各种产品的推拉负荷测试和底压力测试，破坏试验等.

数显推拉力计主要参数：

高达3055x:的取样频率

峰值自动存储显示

3种测量单位可选

按键音及报警声音提示

USB,RS-232 Mitutoyo，以及模拟输出

可存储50个测量结果带数据统计〔最大、最小、平均、标准偏差)

模拟加载图形显示

密码保护功能设置

数据传输软件MESURTML:精度：土0.2%满量程土1个分辨率 取样速度：3.000Hz’，l电源：交流适配器和可充电电池供电电池电量显示器、电量不足自动关机 电池使用时间：背光开启:连续使用7个小时‘背光关闭:连续使用24个小时 输出：LBF, ozF,gF, kgF, N.KN,.N(根据Ml号).~，..LUSB/RS232M出，波特滤可调最大至11520口baud、.Mitutoyo (Digimatic):兼容所有实干SPC输出设备 模拟输出:1 1 VDC,精度10.25%满量程 功能设置：数字滤波，输出设置，自动关机，开机默认设置，按键音，声音报警，校准设置 过载：150%满量程(当超过110%显示OVER--.重置：M4-012-M4-100:SHHB[0.45 kg)~M4-200-94-500:一21b(0.54 kg)标准附件：仪器箱，附件一包(钩头、压头、锥型头、凿型头、延长杆、V型头)交流配适器、 充电池、USB线缆、操作手册、数据传输软件。 保质一年

S型数显推拉力计参数：

高精度数显推拉力计应用：

楚承生产的SHHF高精度数显推拉力计是小型便携式拉力及压力测试仪器。此款高精度数显推拉力计广泛应用于高低压电器和电子及五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等，是数字型的拉压力测试仪器。

数显推拉力计图片

数显推拉力计功能:

1.可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。

2.比较值可自行设定功能——可在测试力超过比较值时，输出信号来控制继电器的通断，以 便实现诸如电动机停止运转等功能，实现自动控制；亦可利用这个信号实现其他控制功能，如将信号输入PLC，实现自动化。还可定制信号输出方式，如在某一段 测试力范围内输出信号。仪器侧面有一插孔，将连接线一头插入此插孔（插座），另一头插入本公司生产的电动测试台上的插孔（插座），就可在测试力超过比较值时，实现自动停止电动机运转的功能。

3.在“AUTO PEAK”状态下，仪器会自动储存测试峰值，按“记忆”键可翻看储存的数据，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑，程序会自动显示“最 大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数”等数据，供使用者分析使用（详见光盘上相应说明）——与电脑连接导 出数据时，界面友好，通过配套的数据线连机，正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界面的程序。

4.特大记忆储存功能——能储存896个测试值。可在“PEAK”（按“峰值”键1次）状态下手动储存，也可在“AUTO PEAK”（按“峰值”键2次）状态下自动储存。按“记忆”键能依次查看储存的记忆值，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑。

5.背光功能——使用按键或仪器受力时背光自动点亮，10秒钟无动作自动关闭背光；也可按“设置”键6次，进入“light”状态，选择“NO”关闭背光，选择“YES”开启自动背光功能。

6.LCD液晶显示屏翻转显示——按“打印”键可使读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值。

7.自动峰值功能——按“峰值”键2下，屏幕上显示“AUTO PEAK”，按“存储”键，进入自动峰值设置界面后，按“打印”键，可依次设置自动峰值时间（即测试值在屏幕上保留的时间），从1秒到9秒，选定时间后， 按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。

8.自动关机时间设置——可设定10分钟到90分钟自动关机，也可设定不自动关机。按“设置”键7次，进入“OFFT.”界面，按“打印”键，可选择自动关机时间，选“00”不自动关机，选定后按“设置”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟。

9.电池容量显示——分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机。

计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“记忆”键的同时按“开机”键， 直到开机显示一排数字，按“设置”键，显示“FULL”，接着显示一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按“设置”键，自动关机，校正结束，校正数据储存 在仪器里。若校正数值有误，长按“设置”键会恢复到出厂设置状态；长按“存储”键会恢复到上一次校正状态。

意外死机快速复位——在侧面安排了复位键，用硬物按复位开关，就可关机。

高精度高分辨率——最高精度 0.5 级，最小读数 0.0001kg。

10.五种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率。

11.N （牛顿）、kg （公斤）、lb （磅）三种计测单位可供选择、相互换算。

12.重力加速度值设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试及单位换算更精确，更适合出口。

13.峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。

14.自动峰值功能——保持显示峰值 2 秒后自动解除（便于测试者观察）。

15.比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。

16.数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。

17.特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。

18.高品质充电电源。充电电压从100V 至 240V 可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

19.2套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。

20.绿色环保，自动关机功能。

21.6位大屏幕显示。

S型数显推拉力计参数：

高精度数显推拉力计应用：

楚承生产的SHHF高精度数显推拉力计是小型便携式拉力及压力测试仪器。此款高精度数显推拉力计广泛应用于高低压电器和电子及五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等，是数字型的拉压力测试仪器。

数显推拉力计图片

数显推拉力计功能:

1.可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。

2.比较值可自行设定功能——可在测试力超过比较值时，输出信号来控制继电器的通断，以 便实现诸如电动机停止运转等功能，实现自动控制；亦可利用这个信号实现其他控制功能，如将信号输入PLC，实现自动化。还可定制信号输出方式，如在某一段 测试力范围内输出信号。仪器侧面有一插孔，将连接线一头插入此插孔（插座），另一头插入本公司生产的电动测试台上的插孔（插座），就可在测试力超过比较值时，实现自动停止电动机运转的功能。

3.在“AUTO PEAK”状态下，仪器会自动储存测试峰值，按“记忆”键可翻看储存的数据，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑，程序会自动显示“最 大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数”等数据，供使用者分析使用（详见光盘上相应说明）——与电脑连接导 出数据时，界面友好，通过配套的数据线连机，正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界面的程序。

4.特大记忆储存功能——能储存896个测试值。可在“PEAK”（按“峰值”键1次）状态下手动储存，也可在“AUTO PEAK”（按“峰值”键2次）状态下自动储存。按“记忆”键能依次查看储存的记忆值，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑。

5.背光功能——使用按键或仪器受力时背光自动点亮，10秒钟无动作自动关闭背光；也可按“设置”键6次，进入“light”状态，选择“NO”关闭背光，选择“YES”开启自动背光功能。

6.LCD液晶显示屏翻转显示——按“打印”键可使读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值。

7.自动峰值功能——按“峰值”键2下，屏幕上显示“AUTO PEAK”，按“存储”键，进入自动峰值设置界面后，按“打印”键，可依次设置自动峰值时间（即测试值在屏幕上保留的时间），从1秒到9秒，选定时间后， 按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。

8.自动关机时间设置——可设定10分钟到90分钟自动关机，也可设定不自动关机。按“设置”键7次，进入“OFFT.”界面，按“打印”键，可选择自动关机时间，选“00”不自动关机，选定后按“设置”键保存并退出。仪器默认设置为50分钟。

9.电池容量显示——分3格、2格、1格，电量过低时仪器自动关机。

计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“记忆”键的同时按“开机”键， 直到开机显示一排数字，按“设置”键，显示“FULL”，接着显示一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按“设置”键，自动关机，校正结束，校正数据储存 在仪器里。若校正数值有误，长按“设置”键会恢复到出厂设置状态；长按“存储”键会恢复到上一次校正状态。

意外死机快速复位——在侧面安排了复位键，用硬物按复位开关，就可关机。

高精度高分辨率——最高精度 0.5 级，最小读数 0.0001kg。

10.五种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率。

11.N （牛顿）、kg （公斤）、lb （磅）三种计测单位可供选择、相互换算。

12.重力加速度值设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试及单位换算更精确，更适合出口。

13.峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。

14.自动峰值功能——保持显示峰值 2 秒后自动解除（便于测试者观察）。

15.比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。

16.数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。

17.特有的开关节点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。

18.高品质充电电源。充电电压从100V 至 240V 可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

19.2套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。

20.绿色环保，自动关机功能。

21.6位大屏幕显示。

S型数显推拉力计参数：

数显推拉力计简介：

我司生产的SH系列数显推拉力计是小型多功能高精度的推拉力测试仪器。本数显推拉力计具有数字显示分辨率高，使用方便还可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯，为高效高精度的推拉力测试仪器。

数显推拉力计的主要参数：

高达3055x:的取样频率

峰值自动存储显示

3种测量单位可选

按键音及报警声音提示

USB,RS-232 Mitutoyo，以及模拟输出

可存储50个测量结果带数据统计〔最大、最小、平均、标准偏差)

模拟加载图形显示

密码保护功能设置

数据传输软件MESURTML:精度：土0.2%满量程土1个分辨率 取样速度：3.000Hz’，l电源：交流适配器和可充电电池供电电池电量显示器、电量不足自动关机 电池使用时间：背光开启:连续使用7个小时‘背光关闭:连续使用24个小时 输出：LBF, ozF,gF, kgF, N.KN,.N(根据Ml号).~，..LUSB/RS232M出，波特滤可调最大至11520口baud、.Mitutoyo (Digimatic):兼容所有实干SPC输出设备 模拟输出:1 1 VDC,精度10.25%满量程 功能设置：数字滤波，输出设置，自动关机，开机默认设置，按键音，声音报警，校准设置 过载：150%满量程(当超过110%显示OVER--.重置：M4-012-M4-100:SHHB[0.45 kg)~M4-200-94-500:一21b(0.54 kg)标准附件：仪器箱，附件一包(钩头、压头、锥型头、凿型头、延长杆、V型头)交流配适器、 充电池、USB线缆、操作手册、数据传输软件。 保质一年

数显推拉力计图片

选择我们的五大理由：

1够真实：我司商品实货买卖，不搞弄虚作假，是什么货就是什么货，一律坦诚相告，请放心购买！

2有保障：我司所有销售产品均为全新正品产品，品质保证！如不是全新正品产品，我们双倍赔偿！

3诚信高：本公司是阿里巴巴诚信通会员，是值得信赖的商家

4售后强：严格实行三包服务，所售产品因自身质量问题（非人为所为）外观无划伤：七天包换，一年保修，维身维修

5实体经营：工厂，公司，专卖公司连锁诚信经营，可签销售合同，欢迎来公司当面交易！